## Slide 1: Arbeitspaket AP4 Schnittstellen und Optimierung
Jesko Schwarzer, Horst Schwichtenberg (SCAI)

## Slide 2: Allgemeines
Zusammenarbeit:
Fraunhofer SCAI/ Unterauftragnehmer Jesko Schwarzer
Jesko Schwarzer wesentlich beteiligt an: AP4, AP3 (Gesamtverantwortlich)
FuE Vertrag sei Februar 2018 rückwirkend zum 1. Nov.2017
Erste Software eingecheckt am 1ten. Projekt-Workshop
SCAI - „full cost“ Partner auf PM Basis (anders bei Uni´s)
SCAI - in Projektjahr 1 nicht alle PMs abgerufen
Andere Partner: AP4 Mittelverwendung unklar

## Slide 3: Teilaufgabe 4.1
Teilaufgabe 4.1 Informationsschnittstelle
Allgemeine Benutzerschnittstelle liefert: Typenbezeichnung, Anbindung, Temperatur, …
Bibliothek abhängig von TA 4.2 und AP1 Informationen kommen von Board, IPs etc. (Temp u.a. via DMA)
D4.1 Definition der Funktionsaufrufe und Beschreibung (mit 1tem Code)
Enge Zusammenarbeit bisher mit RRZK und direkte Beteiligung von Jesko
Partner lt. Proposal: SCAI (3), ZIB(3), RRZK(1), JSch (1), FAU (0.5)

## Slide 4: Teilaufgabe 4.2 (M6-M32)
Hersteller/unabh.
Treiber
Server Memory
Generisches ORKA API
User Applikation
PCIe Link
Hersteller spez. IP
FPGA
AP2
AP4
FPGA-Host Komununikation
Start/Stop der FPGAs
Transparenter Datentransfer
Management Rekonfiguration
…
Beteiligte Partner: SCAI (6), ZIB(6), RRZK(2), JSch (2), FAU (0.)

## Slide 5: Teilaufgabe 4.2 (M6-M32)
Treiber Hersteller#n
Treiber Hersteller#3
PCIe Link
Hersteller spez. IP
FPGA
AP2
AP4
FPGA-Host Komununikation
Start/Stop der FPGAs
Transparenter Datentransfer
Management Rekonfiguration
…
Beteiligte Partner: SCAI (6), ZIB(6), RRZK(2), JSch (2), FAU (0.)
Treiber Hersteller#2
Treiber Hersteller#1
Generischer Treiber
Generisches ORKA API
User Application

## Slide 6: Teilaufgabe 4.2 MISC
Nutzung existierender Frameworks?
  Verschiedene vorhanden inkl. eigener DMA Engine
  Tapasco Framework (Darmstadt) – derzeit von CGN und SCAI in Evaluierung (allerdings anderer Konnektor zu LLVM notwendig)
  AP1 Spezifikation ausstehend
DMAe Engine:
  AP4 - herstellerunabhängiges API unter Benutzung der Treiber und IP´s der Hersteller – Verwendung unabhängig von Applikation
  Offen: Treiberoptionen
Prototypische ZIB Entwicklung vor Monat 6 lt. Zwischenbericht

## Slide 7: Schnittstellen 4.2
Definition in Zusammenarbeit mit Köln
Init/Deinit der statischen Library
ORKA_EC_t ORKA_Init();
void ORKA_Deinit();
Infoliste aller FPGAs in einem Server. Erstes Target:
ORKA_TargetsList_t *ORKA_OpenTargetList( ORKA_ConfigTarget_t *targetConfig );
Nächstes Target
ORKA_TargetsList_t *ORKA_ReadTargetList( ORKA_TargetsList_t *targetInfoList );

## Slide 8: Schnittstellen 4.2
Definition in Zusammenarbeit mit Köln
Löschen Bitstream Region
void ORKA_BitstreamClean( ORKA_TargetFPGA_t *target, uint32_t bitstreamRegionID );
Hochladen Bitstream in Region
bool ORKA_BitstreamUpload( ORKA_TargetFPGA_t *target, uint32_t bitstreamRegionID, void *bitstreamData, uint64_t bistreamSize );
Copy Operationen
void ORKA_MemcpyH2D( ORKA_TargetFPGA_t *target, uint64_t destDevice, void *srcHost, uint64_t byteSize );
void ORKA_MemcpyD2H( ORKA_TargetFPGA_t *target, void *destHost, uint64_t srcDevice, uint64_t byteSize );

## Slide 9: Schnittstellen 4.2
Definition in Zusammenarbeit mit Köln
Acceleratorblock Kontrolle
void ORKA_AcceleratorBlockStart( ORKA_TargetFPGA_t *target, uint32_t bitstreamRegionID );
void ORKA_AcceleratorBlockWait( ORKA_TargetFPGA_t *target, uint32_t bitstreamRegionID );
uint32_t ORKA_AcceleratorBlockWaitWithTimeout( ORKA_TargetFPGA_t *target, uint32_t bitstreamRegionID, uint64_t waitUSec );
void ORKA_AcceleratorBlockSetCallbackOnFinsih( ORKA_TargetFPGA_t *target, uint32_t bitstreamRegionID, ORKA_CallbackOnFinish pCallbackFunction, void *pParameterBlackBox );

## Slide 10: Teilaufgabe 4.2
Start eines FPGAs devices mit Indentifier aus Liste
orka_struct * devfpga_init(int id)
Beenden des Devices und Memory clear
Void devfpga_finish(orka_struct * ) (in Diskussion)
Senden eines Buffers an den FPGA
void GCL_Memcpy_D2H( void *destination_host, void *source_device, size_t numbytes )
void GCL_Memcpy_H2D( void *destination_device, void *source_host, size_t numbytes );
start_AccelBlock(size_block)
wait_AccelBlock(size_t block_id)
set_Callback (size_t blockID, func_t callback)
uploadBitstream(size_t block_id, void buf …)

## Slide 11: Teilaufgabe 4.3 M12-M36
Abstraktion der Synthese-Konfigurationswerkzeuge
Einheitlicher Wrapper für: Synthese Reports, Timing Reports, Place-and-Route Reports, Warnungen, Empfehlungen
Zielfunktionen mit Hilfe von AP2, AP3 : was ist relevant, was steht zur Verfügung
D4.3 (M23)
Angefangen: Xilinx Tutorials, um Logfiles und Output zu erfassen (Fehler Bsp., apcc Compiler (headerfiles precision), …)
Beteiligte Partner: SCAI (3), ZIB(3), RRZK(6), JSch (1), FAU (1)

## Slide 12
BoardDescription:
Type
ORKA_Interface_t ORKA_Manufacturer_t
uint32_t
ORKA_TargetFPGA_t
char [ORKA_BoardNameLength]
Description
CommunicationInterface of board
Manufacturer of board
Number of usable FPGAs on board
List of FPGA descriptions
Name of board
BoardDescription:
Type
ORKA_Interface_t ORKA_Manufacturer_t
uint32_t
ORKA_TargetFPGA_t
char [ORKA_BoardNameLength]
Description
CommunicationInterface of board
Manufacturer of board
Number of usable FPGAs on board
List of FPGA descriptions
Name of board
BoardDescription:
Type
ORKA_Interface_t ORKA_Manufacturer_t
uint32_t
ORKA_TargetFPGA_t
char [ORKA_BoardNameLength]
Description
CommunicationInterface of board
Manufacturer of board
Number of usable FPGAs on board
List of FPGA descriptions
Name of board
Board1
Board2
Board3
Board4
ORKA_TargetsList_t
BoardDescription:
Type
ORKA_Interface_t ORKA_Manufacturer_t
uint32_t
ORKA_TargetFPGA_t
char [ORKA_BoardNameLength]
Description
CommunicationInterface of board
Manufacturer of board
Number of usable FPGAs on board
List of FPGA descriptions
Name of board

## Slide 13
BoardDescription:
Type
ORKA_Interface_t ORKA_Manufacturer_t
uint32_t
ORKA_TargetFPGA_t
char [ORKA_BoardNameLength]
Description
CommunicationInterface of board
Manufacturer of board
Number of usable FPGAs on board
List of FPGA descriptions
Name of board
ORKA_Interface_t description:
Type
ORKA_INTERFACE_PCIE30
ORKA_INTERFACE_PCIE40
ORKA_INTERFACE_USB_10
ORKA_INTERFACE_USB_11
ORKA_INTERFACE_USB_20
ORKA_INTERFACE_USB_30
ORKA_INTERFACE_USB_31
ORKA_INTERFACE_NETWORK_100M
ORKA_INTERFACE_NETWORK_1G
ORKA_INTERFACE_NETWORK_10G
ORKA_INTERFACE_NETWORK_100G
Description
PCIe Gen 3.0 interface available (8Gb/Lane/s)
PCIe Gen 4.0 interface available (16Gb/Lane/s)
USB V1.0 (1Mbit/s)
USB V1.1 (12Mbit/s)
USB V2.0 (480Mbit/s)
USB V3.0 (1Gbit/s)
USB V1.0 (5Gbit/s)
Ethernet 100MBits/s
Ethernet 1GBits/s
Ethernet 10GBits/s
Ethernet 100GBits/s
BoardDescription:
Type Description
ORKA_MANUFACTURER_XILINX Xilinx
ORKA_MANUFACTURER_ALTERA Altera/Intel
ORKA_MANUFACTURER_INTEL Intel
ORKA_MANUFACTURER_DILIGENT Diligent

## Slide 14
ORKA_TargetFPGA_t description:
Type
void *
ORKA_Manufacturer_t
ORKA_FPGA_Category_t
ORKA_FPGA_Family_t
ORKA_FPGA_Package_t
ORKA_FPGA_Speed_t
ORKA_FPGA_Temperature_t
uint32_t
ORKA_MemoryRegion *
uint32_t
ORKA_BitstreamRegion_t *
Description
Pointer back to board
FPGA manufacturer
Category (GP, Automotive, Military,..)
Family (Kintex, Ultrascale,…)
Package (CSG324, TFFG1761, FLGA2104, …)
Speed grade
Temperature range of operation
Number of memory regions in design
Pointer to list of this regions
Number of reconfigurable regions (reg0 is infrastructure)
Pointer to list of this regions

## Slide 15
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
Driver Manuf. X
Driver Manuf. Y
Generic Driver
ORKA API
main() – Host program
Kernel Space
User Space
Configured by .json config files